## Slide 1
GB 14023-2011
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法
EMC标准培训
主讲人：夏欢
单一位：中国汽车工程研究院股份有限公司EMC检测部

## Slide 2
培训提纲
3
4
标准概述
1
2
测量仪器
测量方法
2
5
测量流程
评定方法

## Slide 3: 一、标准概述
测试范围
  车辆、船和内燃机（电驱动）
目的
  保护车外接收机（对离车辆
  10米范围内的广播接收机提供
  保护）
频段
  30MHz-1000MHz
国际标准区别
  等同采用国际无线电干扰特别委员会出版物 IEC/CISPR 12:2009
Notes: 居住环境：
广播接收机：

## Slide 4: 二、测量仪器
天线
  由天线、馈线和测量仪器组成的测量系统，在30MHz～1000MHz频率范围内，其测量电场强度的准确度为±3dB。
  频率准确度应优于±1% 。
  只要能归一化到基准天线，任何线性极化的接收天线均可采用
Notes:   天线：
  基准天线：

## Slide 5: 二、测量仪器
接收机
频率范围 MHz | 峰值检波器 |  |  | 准峰值检波器 |  |  | 平均值检波器 |  | 
 | 带宽 | 步长 | 驻留时间 | 带宽 | 步长 | 驻留时间 | 带宽 | 步长 | 驻留时间
30-1000 | 120kHz | 50kHz | 5ms | 120kHz | 50kHz | 1s | 120kHz | 50kHz | 5ms
对于纯粹的宽带骚扰，最大扫频步长可以增大到某个不大于带宽的值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes:   带宽：
  步长：
  驻留时间：

## Slide 6
接收机的检波器：
  峰值检波器 PK
    测试速度快，测量波形的瞬时最大值；通常作为初测，减少测试时间
    PK≥QP≥AV（连续波时相等）
  准峰值检波器 QP
    测试速度慢，表现测量信号能量的大小
    准峰值检波器根据信号的重复频率来给予不同的权重值，在测量周期内的检波器输出既与脉冲幅度有关，又与脉冲重复频率有关。
  平均值检波器 AV
    测试速度慢，输出电压为所加信号包络平均值
    检波器的充放电时间常数相同，特别适用于对连续波的测量
二、测量仪器

## Slide 7: 二、测量仪器
测量场地
  户外试验场地（OTS）
    环境噪声电平应比规
    定的骚扰限值至少低6dB，
    有意的发射载体除外
该场地也可使用3m测距

## Slide 8: 二、测量仪器
测量场地
  装有吸波材料的屏蔽室（ALSE）
    环境噪声电平应比规定的骚扰限值至少低6dB。

## Slide 9: 三、测量方法
测试布置图
  应在车辆或船左右两侧进行测量 ；
说明：
1——受试设备
2——发动机中心在天线中心的法线上
3——天线
测量辐射骚扰的天线位置
垂直极化
水平极化

## Slide 10: 三、测量方法
测试布置图
  天线的多个位置（仅适用于3m测距）；
3m
3.5m
8m
典型对数周期天线的3dB天线波束宽度近似为60°，在3m测量距离时，这种天线将产生大约3.5m的照射宽度，因此8m长车辆的每一侧要求有3个天线位置才能覆盖测试整个车辆的辐射特性

## Slide 11: 三、测量方法
测试布置实例

## Slide 12: 三、测量方法
测试系统连接图
  由暗室、转台、天线、馈线和接收机组成的测量系统

## Slide 13: 三、测量方法
测试系统连接图及概述
  1、十米法暗室
  2、转台
  3、被测车辆
  4、天线
  5、控制电脑
  6、接收机
  7、控制室

## Slide 14: 三、测量方法
车辆试验条件
  “车辆通电、发动机不运行”模式的运行情况：
    ——点火开关打开。
    ——发动机不运行。
    ——车辆的电气系统都处于正常运行模式。
    所有可连续运行的含有>9kHz内置振荡器或重复信号的设备，都应处于正常运行模式。
  “发动机运行”模式的运行情况：
    内燃机驱动的车辆（达到发动机转速要求）
    电动机驱动的车辆（达到车速要求，40km/h恒速/最大车速运行）
    混合动力系统驱动的车辆（达到车速要求/单独要求）
缸 数 | 发动机转速（r/min）
单 缸 | 2500±250
多 缸 | 1500±150

## Slide 15: 四、测量流程
测量流程图

## Slide 16: 五、评定方法
峰值和准峰值检波器限值
  峰值或准峰值限值，车辆/船/装置在“发动机运转”的模式下。

## Slide 17: 五、评定方法
平均值检波器限值
  平均值限值，车辆/船/装置在“上电且发动机不运行”的模式下；

## Slide 18: 五、评定方法
测试软件中设置的骚扰限值
对新产品系列中的样品车辆进行测量，测量结果应该比规定限值少2dB。

## Slide 19: 五、评定方法
判定符合性方法流程图
  由于峰值测试结果通常大于平均值限值
  由于峰值测试结果通常大于准峰值值限值

## Slide 20: 五、评定方法
测量结果实例