## Slide 1: 长安标准解读培训

## Slide 2
标准
标准版本
2016
2017
有差别

## Slide 3
测试计划
测试前熟悉测试计划
测试的项目
测试 细节

## Slide 4
测试过程中出现问题
客户整改，详细记录、拍照
出现未规定明确的地方
与测试计划上长安负责人联系

## Slide 5
测试报告
内存报告
原始资料（照片、测试数据）存档

## Slide 6
性能等级分类

## Slide 7
测试顺序
静电放电
电源线瞬态传导抗扰度
瞬态传导发射
其他实验项目

## Slide 8
测试布置
使用电池 电池电压是否满足18655的要求
DUT外壳与车身连接 直接放置测试桌上并通过接地线接地
辐射发射、辐射抗扰度
部件朝向用户一面、接插件一面分别测试

## Slide 9
接收机设置
2017

## Slide 10
接收机设置
2016

## Slide 11
辐射发射
首先检查底噪，在报告中附上底噪。
1G以上，若有前面板，分别测试天线正对前面板和接插件两个位置
超过或接近限值的点，应该列表记录

## Slide 12
辐射发射
限值
2016和2017不一致

## Slide 13
电源线传导发射
LISN的校正因子应该输入测试软件9k-110M
多路电源应该每一路分别进行测试（BAT、ACC。。。）

## Slide 14
低频传导发射
2017版
放入传导发射中一起，限值频率从9k-110M
2016版中，单独一节
采用近端接地布置

## Slide 15
信号线传导发射
除天线馈线外的所有线束进行测试。
新能源部件，不同电压等级分别测试

## Slide 16
信号线传导发射
低频（0.0001-0.15M）时，
2017
将负极、同轴线缆放在外测试，将同轴线缆放在外，两种状态
2016
将负极、同轴线缆放在外测试，一种状态

## Slide 17
信号线传导发射
外壳接地部件
同轴电缆放在外，负极和同轴电缆放在外，两个状态测试
限值
两个版本限值不一致（0.0001-0.15M）

## Slide 18
低频磁场发射
2017版独有
先找出最大辐射频率点
在此频率点移动天线，扫描面（70mm处）
调整天线方向重复
重复，测完6个面，XYZ三个方向。

## Slide 19
瞬态传导发射
使用机械开关进行测试，规定了继电器型号
电机应堵转进行测试
避免PTC功能生效
仅对感性电路的电源线进行测试
采用快变脉冲测试方法

## Slide 20
瞬态传导发射
测试前后使用阻抗分析仪、LRC电桥测量端口的特性
测试步骤

## Slide 21
辐射抗扰度
80-2000 垂直极化
400-2000 水平垂直极化
注意天线驻波比
2017版
场强最大达到200V/m
增加1.2-1.4G、2.7-3.1G雷达波

## Slide 22
大电流注入
起始频率0.1M
布置
线束距离边缘0.1m

## Slide 23
大电流注入
2017
2016

## Slide 24
发射器抗扰度
测试距离50mm和10mm
有前面板的部件，测试正面和背面，侧面有可能距离便携式发射机100mm以内的，需测试侧面
测试位置

## Slide 25
发射器抗扰度
2017版中增加频率段LTE、5G、V2X
并规定了使用的天线

## Slide 26
低频磁场抗扰度
2017版
0.05-150k
2016版
0.05-300k

## Slide 27
电源线瞬态传导抗扰度
2017版
增加A1、A2、C波形、脉冲7
2017版和2016版脉冲1波形参数不一致
若多个电源接一起，不满足要求，可将BAT接蓄电池，单独测试其他电源线。

## Slide 28
信号线瞬态传导抗扰度

## Slide 29
静电放电
环境
温度23±5℃，相对湿度20%~40%
接地
不通电状态，被测零部件，负极、地线引脚应通过不长于200mm的导线与接地平板相连

## Slide 30
静电放电
放电点

## Slide 31
静电放电
放电点

## Slide 32
静电放电
断电测试
测试前、后用阻抗分析仪、LRC电桥测试部件每个端口的接口参数，记录在报告中
DUT单个引脚使用小于25mm的插针安装到单个引脚上进行测试
每个电压等级测试后，检查DUT功能
每个点3次放电，间隔1S

## Slide 33
静电放电
通电测试
25kV放电点的位置。
每个位置放电10次，高风险30次（2017），间隔1S
每个位置放电3次，高风险10次（2016），间隔1S
接口电路：刺破线束绝缘层进行放电，结束后，检查接口参数，记录在报告中
测试过程过程中，监控DUT状态

## Slide 34
静电放电
评价标准
测试后，持续工作30分钟，观察是否异常
LED灯记录IO参数，测试后，工作24小时，再次测量IO参数
对比测试前后接收电路的IO参数

## Slide 35
静电放电
屏幕测试
缓慢靠近直至放电
出现异常不用静电刷放电，记录异常事件。恢复正常后，下次测试前，用静电刷放电。

## Slide 36
静电放电
测试等级
注意放电网络参数

## Slide 37
谢谢